## Slide 1
第五章 放射防护法规与标准
§1. 辐射防护法规与标准的基本概念
法规指国家机关制定的具有法律效益的规范性文件；防护标准是在安全前提下不过分地限制产生辐射的有益实践而适宜的技术性规范.
我国放射防护方面的法规和标准主要有:《中华人民共和国职业病防治法》《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》《放射性同位素与射线装置放射防护条例》《临床核医学卫生防护标准》《放射性药品管理办法》《放射性物质安全运输规定》《放射事故管理规定》等.

## Slide 2
第五章 辐射防护法规与标准
§1. 辐射防护法规与标准的基本概念
辐射防护的目的在于防止有害的确定性效应（非随机性效应）的发生，限制随机性效应的发生率，使之达到可以接受的水平。
辐射防护的目的
为了防止确定性效应，就需制定足够低的当量剂量限制，以保证即使个体在终生或全部工作期间受到这样的照射也不会达到阈值剂量。限制随机性有害效应的方法是使一切具有正当理由的照射保持在可以合理做到的最低水平，并不得超过为限制随机性效应所制定的当量剂量。

## Slide 3
辐射防护基础结构（ Infrastructure ）
— 防护法规标准
— 审管部门（ Regulatory authority）
— 足够的资源
— 足够数量受过培训的人员
法
行政法规
部 门 规 章
技 术 标 准
技术报告 导则指南

## Slide 4
序号 | 与医用放射线有关的防护标准名称 | 编号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 放射性白内障诊断标准 内照射放射病诊断标准 放射工作人员健康标准 外照射亚急性放射病诊断标准 放射性甲状腺疾病诊断标准 外照射急性放射病诊断标准 外照射慢性放射病诊断标准 放射性皮肤病诊断标准 临床核医学卫生防护标准 医用电子加速器卫生防护标准 职业性外照射个人监测规范 职业性内照射个人监测规范 医用X射线诊断卫生防护标准 医用X射线治疗卫生防护标准 放射性核素敷贴治疗卫生防护标准 医用X射线诊断卫生防护监测规范 γ射线和电子束辐照装置防护检测规范 个人胶片剂量计 医用放射工作人员的卫生防护培训规范 放射事故个人外照射剂量估算原则 γ远距离治疗室设计防护要求 | GBZ95-2002 GBZ96-2002 GBZ98-2002 GBZ99-2002 GBZ101-2002 GBZ104-2002 GBZ105-2002 GBZ106-2002 GBZ120-2002 GBZ126-2002 GBZ128-2002 GBZ129-2002 GBZ130-2002 GBZ131-2002 GBZ134-2002 GBZ138-2002 GBZ141-2002 GBZ/T145-2002 GBZ/T149-2002 GBZ/T151-2002 GBZ/T152-2002
表4与医用放射线有关的防护标准

## Slide 5
第五章 辐射防护法规与标准
§2. 放射防护的基本原则
1 实践的正当化 正当化(legtimacy)就是在进行任何伴有辐射的实践活动时,首先必须权衡利弊, 只有当带来的效益大于所付出的代价时,才能认为是正当的. 当判断一项实践时,需要综合考虑政治、经济、社会等多方面因素,辐射防护只是其中一个因素. ICRP60出版物强调,不仅对新引入实践正当性需要判断,而且对现有实践当其效能与后果有新资料时, 也应再审查其正当性. 医学影像中还需考虑每次操作的正当性。

## Slide 6
第五章 辐射防护法规与标准
§2. 放射防护的基本原则
2 放射防护最优化 最优化(optimization)是在考虑经济和社会因素之后, 使任何辐射照射保持在可以合理做到的尽可能低的水平.辐射防护最优化是指: 在付出的代价和所得净利益之间的多种方案进行权衡, 求得以最小的代价获得最大的净利益. 实施医疗照射时尽量避免一切不必要的照射，用最小的代价使必要的照射保持在可以合理达到的最低水平。

## Slide 7
第五章 辐射防护法规与标准
§2. 放射防护的基本原则
2 放射防护最优化
衡量最优化比较简单而有效的方法是进行代价和利益分析,其目的是确定最优化的防护水平,即如果达到这个防护水平后,再继续降低剂量就不适宜了.

## Slide 8
第五章 辐射防护法规与标准
§2. 放射防护的基本原则
3 个人剂量的限制 在实施正当化和最优化两原则时，要同时保证个人所受照射的剂量当量不超过规定的相应限值。
个人剂量限值(individual dosage limit)是指放射职业人员和广大居民个人所受的当量剂量的国家标准限值.即个人在1年期间受到的外照射所产生的有效剂量与这一年内摄入放射性待积剂量两者之和的值.

## Slide 9
第五章 辐射防护法规与标准
§3. 剂量限制
1 放射工作人员的剂量限值 一年工作中所受外照射当量剂量与摄入放射性核素所产生的待积当量剂量二者总和(不包括天然本底和医疗照射).对放射工作人员进行剂量限值要考虑随机性效应和确定性效应,同时满足以下两种限值.
为了防止有害的确定性效应,任一器官或组织所受年当量剂量不得超过500mSv,眼晶状体不得超过150mSv.
为了限制随机性效应,放射工作人员受到全身均匀照射时的年当量剂量不得超过50mSv.当受到不均匀照射时,年有效剂量E=wTHTR50mSv.

## Slide 10
第五章 辐射防护法规与标准
§3. 剂量限制
1 放射工作人员的剂量限值 ICRP新建议确定以有效剂量表示的职业照射的剂量限值是:在限定的五年期间内平均每年20mSv;任何单独一年不得超过50mSv.
有害效应 | 防护目的 | 限制内容 | 职业照射 | 公众成员
确定性效应 随机性效应 | 防止发生 限制发生率,使其达到可接受水平 | 眼晶状体 其他器官组织 全身均匀照射 不均匀照射 | 150 500 50 50 | 15 50 5 5
表6 我国规定的个人年剂量限值(mSv/a)